## Slide 1
第 2 章
接続パターンとサービスの選択
クラウド直接接続とエッジ経由接続を要件から選び、今回は IoT Hub への直接接続を扱う
クラウド直接接続
エッジ経由接続
ハイブリッド
今回: IoT Hub
Azure IoT ワークショップ ／ 本編 8 分・5 枚

## Slide 2
01
接続先を決める前提
接続パターンを決める3つの要件
同じ温度データでも、現場の条件によって接続先が変わる。
確認する要件 | 具体的な問い
通信方式 | デバイスはクラウド向けに通信できるか。設備との通信に OPC UA（設備間でデータをやり取りする共通規格）などを使うか。
ネットワーク | デバイスからクラウドへの接続を許可できるか。現場のネットワーク内に限定する必要があるか。
処理する場所 | クラウドで処理できるか。通信遅延や切断に備えて、現場側で処理する必要があるか。
通信・ネットワーク・処理場所の要件
クラウド直接接続
Azure IoT Hub
エッジ経由接続
Azure IoT Operations
Azure IoT Edge
エッジ = デバイスや設備に近い現場側の実行環境
接続パターンは、サービス名ではなく通信・ネットワーク・処理場所の要件から考える。
[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot/iot-introduction [2] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-edge/about-iot-edge
第2章 接続パターンとサービスの選択 — 要件から接続先を選ぶ
2

## Slide 3
02
クラウド直接接続
IoT Hub へのクラウド直接接続
デバイスアプリがクラウドへ直接接続し、IoT Hub を通じてデータを送受信する。
デバイス側
Azure
温度センサー
デバイスアプリ
Azure IoT Hub
デバイス接続 / 認証 / 双方向通信
後続サービス
蓄積・分析・可視化
温度データ
MQTT・AMQP・HTTPS
データを配送
接続するもの
温度センサーなどのデバイス上で動くアプリ。IoT Hub は MQTT・AMQP・HTTPS によるデバイス接続をサポートする。
適する条件
デバイスからクラウドへ通信でき、分散したデバイスのデータをクラウド側へ集めたい場合に向く。
役割の分担
IoT Hub はデバイスとの通信を担い、蓄積・分析・可視化は後続のサービスで行う。
今回の想定: ローカル PC のプログラムを温度センサーに見立て、IoT Hub に直接接続する。
[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-protocols [2] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot/iot-introduction
第2章 接続パターンとサービスの選択 — 要件から接続先を選ぶ
3

## Slide 4
03
エッジ経由接続
エッジ経由接続（中心は IoT Operations）
IoT Operations の構成例: 設備のデータを現場で収集・加工し、クラウドへ送る。
この章は「エッジ経由という道がある」ことを押さえれば十分。個々の部品名は覚えなくてよい。
工場・現場 ／ Azure IoT Operations（Azure Arc 対応 Kubernetes）
設備
OPC UA サーバー
OPC UA
コネクタ
MQTT
ブローカー
データフロー
クラウド
例: Microsoft Fabric
OPC UA
加工したデータ
設備との接続
OPC UA は産業機器のデータ交換の標準。コネクタが設備のデータを取得し、ブローカーへ発行する。
現場での処理
MQTT ブローカー（仲介役）で受け渡し、データフローで加工・配送。基盤は Kubernetes（土台）。
検討する条件
産業プロトコル対応、現場での低遅延処理、設備の直接インターネット接続の制限がある場合。
IoT Operations の注意: オフライン動作は最大72時間で、機能が低下する可能性がある。完全閉域での無期限運用を前提にしない。
[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-operations/overview-iot-operations [2] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-operations/discover-manage-assets/overview-opc-ua-connector
第2章 接続パターンとサービスの選択 — 要件から接続先を選ぶ
4

## Slide 5
04
エッジ経由の選択肢
エッジ経由のもう一つの選択肢: Azure IoT Edge
エッジ経由には、IoT Operations のほかに Azure IoT Edge という選択肢もある。
下位デバイス
現場のセンサー・機器
Azure IoT Edge
コンテナー実行 ／ ゲートウェイ
Azure IoT Hub
クラウド側の接続先
メッセージ
中継して接続
コンテナー実行
デバイス上でコンテナー化した処理（分析・フィルタリングなど）を現場で実行する。
IoT Hub へのゲートウェイ
下位デバイスのメッセージを中継し、IoT Hub へ接続する経路として使える。
現状と本章での扱い
現在もサポートされている（2026-09-08 確認）。本章では紹介に留め、構築手順や詳細比較は扱わない。
使い分け: 産業プロトコル変換や現場処理が中心なら IoT Operations、デバイス上のコンテナー実行と IoT Hub 連携なら IoT Edge を検討する。
[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-edge/about-iot-edge [2] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-edge/iot-edge-as-gateway [3] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-edge/version-history
第2章 接続パターンとサービスの選択 — 要件から接続先を選ぶ
5

## Slide 6
05
使い分けと対象範囲
ハイブリッド構成と今回の対象範囲
ハイブリッドは、クラウド直接接続とエッジ経由接続を組み合わせる構成。拠点や設備の要件に合わせて使い分ける。
拠点A: 温度センサー
クラウドへ直接接続可能
Azure IoT Hub
今回の対象
拠点B: 工場設備
OPC UA で現場接続
Azure IoT Operations
構成紹介のみ
後続の
蓄積・分析・可視化
後続サービスの連携設定は第05章以降で扱う
要件から接続パターンと中心サービスを選ぶ
現場の要件 | 接続パターン | 中心サービス
デバイスが直接クラウドへ接続できる | クラウド直接接続 | Azure IoT Hub
OPC UA などで設備に接続し、現場側で処理する | エッジ経由接続 | Azure IoT Operations
デバイス上でコンテナー処理を行い、IoT Hub へ接続する | エッジ経由接続 | Azure IoT Edge + IoT Hub
直接接続とエッジ経由の要件が混在する | ハイブリッド | 要件に応じて組み合わせ
今回扱う範囲: デバイスアプリ → IoT Hub → データの受信・デバイス操作。
[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot/iot-services-and-technologies [2] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-operations/overview-iot-operations
第2章 接続パターンとサービスの選択 — 要件から接続先を選ぶ
6