## Slide 1
第 3 章
IoT Hub の基本
デバイスの登録・接続・テレメトリの送受信を、役割と経路から理解する
登録
接続
認証・保護
送受信の確認
Azure IoT ワークショップ ／ 本編 25 分・12 枚

## Slide 2
01
全体像
デバイス・IoT Hub・バックエンドの役割
デバイスアプリがデータを送り、IoT Hub が通信を仲介し、バックエンドがデータを利用する。
デバイスアプリ
測定値を作って送る
受け取った操作・設定を実行する
今回: ローカルPCの温度センサー役
Azure IoT Hub
デバイスを認証する
双方向の通信を仲介する
後続サービスへ配送する
バックエンド
テレメトリを読む
保存・業務処理を行う
デバイスへの操作を要求する
送信
受信
IoT Hub は接続・通信の基盤。長期保存・分析・デバイス上の処理はアプリや後続サービスが担う。
[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-concepts-and-iot-hub [2] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-sdks
第3章 IoT Hub の基本 — 登録・接続・送受信
2

## Slide 3
02
接続までの段階
Hub 作成からデバイス接続までの手順
Hub と Device ID を作っても、デバイスアプリが自動で接続するわけではない。
クラウド側の準備
アプリ準備
実行と確認
1
Hub 作成
接続先の Hub
2
デバイス登録
ID と認証方式
3
接続設定
接続先と資格情報
4
接続
認証を伴う接続
5
送受信確認
対象のメッセージ
登録済み ≠ 接続中。ポータルの状態欄だけを現在の接続の証明として扱わない。
[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-identity-registry
第3章 IoT Hub の基本 — 登録・接続・送受信
3

## Slide 4
03
識別子と資格情報
Device ID とデバイスの資格情報
Device ID は名前。資格情報は、そのデバイスとして認証するために使う。
要素 | 今回の説明例 | 意味
接続先 | iot-training-hub.azure-devices.net | どの Hub に接続するか
Device ID | temp-sensor-01 | Hub 内のどのデバイスか
資格情報 | 対称キー / 証明書と秘密鍵 | そのデバイスとして認証する材料
説明用・接続不可（実際は1行）
HostName=iot-training-hub.azure-devices.net;DeviceId=temp-sensor-01;SharedAccessKey=<非表示>
接続文字列は URL ではなくキーを含む秘密情報。画面・コード・ログに公開しない。
[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/authenticate-authorize-sas [2] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/authenticate-authorize-x509
第3章 IoT Hub の基本 — 登録・接続・送受信
4

## Slide 5
04
接続の基礎
認証・権限・通信保護の違い
誰として接続するか、何を許可するか、通信内容をどう守るかは別の問い。
認証
誰として接続するか
temp-sensor-01 として資格情報を検証
認可・権限
その主体に何を許すか
自分の送信とサービス側の操作を分ける
通信保護
経路上で内容を守れるか
TLS で通信を暗号化する
デバイス側は SAS / X.509。サービス API は Entra ID + Azure RBAC、または共有アクセスポリシーの SAS。Entra ID 認証はデバイス API には使えない。
デバイス用とサービス側の資格情報を分ける。TLS を使っていても、キーの公開が安全になるわけではない。
[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/authenticate-authorize-azure-ad [2] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-tls-support
第3章 IoT Hub の基本 — 登録・接続・送受信
5

## Slide 6
05
通信プロトコル
IoT Hub の通信プロトコルと選び分け
通信プロトコルはデータをやり取りする方式。デバイスの制約と受信方法で選ぶ。
観点 | MQTT | AMQP | HTTPS
主な選択場面 | 一般的な直接接続 | 複数デバイスの集約 | 他方式が使えない場合
C2D の受信 | サーバーからプッシュ | サーバーからプッシュ | デバイスからポーリング
1接続のデバイスID | 1つ | 複数を多重化 | 1つ
送信先ポート | 8883 / 443(WS) | 5671 / 443(WS) | 443
443番ポート＝HTTPS方式ではない。MQTT / AMQP も WebSocket 経由で 443 を使える。
IoT Hub の MQTT 対応は機能が限定され、汎用 MQTT ブローカーとは異なる。
[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-protocols
第3章 IoT Hub の基本 — 登録・接続・送受信
6

## Slide 7
06
SDK の位置づけ
SDK の役割と用途別の使い分け
プロトコルは通信の方式。SDK は、その通信機能をアプリから使うためのライブラリ。
デバイスアプリ
デバイス SDK
通信プロトコル(MQTT など)
IoT Hub
やりたいこと | 使うライブラリ
デバイスから送信・指示受信 | IoT Hub デバイス SDK
デバイス管理・操作要求 | IoT Hub サービス SDK
Hub リソースの作成・管理 | IoT Hub 管理 SDK
組み込みEPから D2C を読む | Event Hubs SDK
SDK は実行する役割に合わせて選ぶ。D2C はデバイスからクラウドへの通信を指す。
[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-sdks
第3章 IoT Hub の基本 — 登録・接続・送受信
7

## Slide 8
07
D2C の送信
温度テレメトリの本文と送信処理
テレメトリはデバイスから送るデータ。本文はデバイスアプリが作る。
{ "temperature": 25, "humidity": 45 }
温度は摂氏、湿度は相対湿度%（説明例）
1
値を用意する
2
JSON をメッセージ化する
3
デバイス SDK で送信する
既存デモは 接続 → start の操作後に送信する。本文の項目・単位はアプリ側で決める。
IoT Hub への送信だけで分析が完了するわけではない。
[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-messages-construct [2] https://github.com/zukakosan/demo-azure-iot/blob/main/demo/01_iothub-send-tel.py
第3章 IoT Hub の基本 — 登録・接続・送受信
8

## Slide 9
08
受信の入口
D2C を読む組み込みエンドポイント
受信アプリは、IoT Hub に用意された D2C の読み取り口を使える。
デバイス
Azure IoT Hub
組み込みエンドポイント messages/events
Event Hubs 互換
受信アプリ・ツール
前提: ルート未追加・既定の配送が有効／別の Event Hubs リソースは不要
この読み取り口は共有アクセスキー方式で接続する。サービス API の Entra ID 認証やデバイス用接続文字列とは別。
[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-messages-read-builtin
第3章 IoT Hub の基本 — 登録・接続・送受信
9

## Slide 10
09
送信と受信の照合
送信ログと受信データの照合
送信側の成功ログと、受信側に現れた送信元・本文を対応させて確認する。
送信側の表示（説明用）
Device connected to IoT Hub.
Sent telemetry: {'temperature': 25, 'humidity': 45}
受信側で見る項目
確認項目 | 表示例
送信元メタデータ | temp-sensor-01
メッセージ本文 | {"temperature":25,"humidity":45}
送信処理の成功
受信側で確認
保存・業務処理完了（この画面では未確認）
送信元の情報とアプリが作った JSON 本文は別。同じ値の繰り返しがあり得るため、1件を一意に識別した証明ではない。
[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-messages-construct
第3章 IoT Hub の基本 — 登録・接続・送受信
10

## Slide 11
10
双方向と後続配送
デバイス操作・設定変更・後続配送
温度を集める D2C に加えて、操作・状態同期・後続配送の機能がある。
デバイス
IoT Hub
D2C 送信
操作要求
追加したい要求 | 機能 | 章
開始・停止 | Direct Method | 第4章
間隔変更・状態 | Device Twin | 第4章
通知・依頼 | C2D メッセージ | 第4章
保存先へ配送 | メッセージルーティング | 第5章
これらは IoT Hub の異なる機能。操作や設定の実際の適用処理はデバイスアプリ側に必要。
[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-concepts-and-iot-hub
第3章 IoT Hub の基本 — 登録・接続・送受信
11

## Slide 12
11
SKU の入口
Basic・Standard・Free の機能差
使う機能を選ぶことと、必要な容量を見積もることは別。
今回確認する機能 | Basic | Standard | Free（評価用）
D2C・メッセージルーティング | 対応 | 対応 | 対応
Direct Method・Twin・C2D | 非対応 | 対応 | 対応
位置づけ | データ収集中心 | 双方向・デバイス管理 | 小容量で評価
Basic と Standard の認証・セキュリティ機能は同じ。Free は評価用で容量が限られ、Basic / Standard へ直接アップグレードできない。
今回の開始・停止と設定変更には Standard 相当の機能が必要。Basic では双方向デモを実施できない。
[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-scaling
第3章 IoT Hub の基本 — 登録・接続・送受信
12

## Slide 13
12
理解度の確認
登録・接続・送受信の確認問題
次の3つの場面で、何が不足しているか説明してください。
1
Hub に temp-sensor-01 を登録した。アプリには Device ID だけ渡せば接続できるか。
2
デバイス側に送信ログが出た。受信担当はどこを読み、何を照合するか。
3
受信ツールで温度を確認できた。DB 保存は完了しているか。停止は誰が要求し、誰が実行するか。
次章: Direct Method・Device Twin・C2D を、操作と状態同期の用途で使い分ける。
第3章 IoT Hub の基本 — 登録・接続・送受信
13